Приложение № 1 към

към Публична покана № 9005322

изх. № Е-12-00-474/20.08.2012 г.

Описание на предмета на поръчката, изискванията към лицата и изисквания за изпълнение

І. Общи изисквания

Предметът на поръчката е извършване на „Преустройство на малка и голяма зала запад в сградата на ЦУ на НАП с цел обособяване и изграждане на работни помещения за нуждите на Информационния център/ИЦ на НАП” .

Помещенията са разположени на първия етаж в западно ниско тяло, към административната сграда на ЦУ на НАП, на адрес гр.София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52. Помещенията са с приблизителна площ от 118 квадратни метра. В тях ще бъдат разположени работни места с необходимото техническо оборудване с цел осъществяване на информационно обслужване на граждани и фирми по въпроси свързани с дейността на НАП. При изпълнението на поръчката следва да се оценят всички дадености на помещенията и да се осъществи максимално използване на съществуващото оборудване от настоящите помещения на информационния център на НАП.

С реализирането на преустройството се цели подобрение на условията за работа в центъра и изграждане на още осем броя работни места.

Основното функционално решение на центъра следва да се състои в следното:

- Основна зала с оборудване на 28 бр.работни места

- Работни места за супервайзори -3бр.

- Офис за директора на центъра.

1. Основната зала да бъде проектирана като офис - открит тип.

Между отделните работни места следва да има прегради, които да са акустично осигурени и с дълбочина покриваща работния плот и работния стол.

Оборудването на всяко работно място от предвидените за изграждане нови 6 работни места за служители на центъра, трябва да включва:

Работен плот с размери минимум 1,20 м. дължина и минимум 0,70 м. ширина и един допълнителен плот /лавица с размери ш.0,20 м, дължина съответстваща на работния плот/

За съществуващите 22 работни места, които трябва да се преместят е необходимо да се предвиди преработка  с увеличаване на ширината до 1,20 м и да се предложи удължаване на разделителната акустична панела, така че да покрива и ширината на стола приблизително 1,40 м.

2. Необходимо е да бъдат изградени 3 броя нови работни места на супервайзорите, които да са с непосредствена визуална връзка с останалите работни места и по възможност отделени с лека стъклена преграда със съответната акустична осигуреност. Местата трябва да са оборудвани с работни плотове минимум 1,20 м. дължина и минимум 0,70 м. ширина и един допълнителен плот /лавица с размери ш.0,20 м, дължина съответстваща на работния плот/

3. Офиса на директора  на центъра  да се обособи самостоятелно, чрез леки  стъклени прегради със съответната акустична осигуреност и по възможност с оптимална визуална връзка със супервайзорите и работната зала.

4. Да се осигури място за монтиране на гардеробчета за работещите, като при възможност да бъде обособено и място за почивка.

5. Освен описаното по-горе оборудване за новите работни места, трябва да се предвиди ползването на съществуващото технологично оборудване на центъра, налично в настоящите работни помещения.

ІІ.Фази на проучване и проектиране

Предварително проучване

За изясняване  на функцията  на преустройството  е необходимо  предварително да се представят минимум три варианта на принципни схеми за разпределение. Схемите следва да дават пълна представа за разпределението на работните места и оборудването. Схемите трябва да съдържат и разположение на осветителните тела и ОВ отворите, които следва да са съобразени с разположението на работещите в помещенията.

При проектирането трябва да се вземе предвид максималното използване на наличното оборудване.

След одобряване на вариант на  схема от страна на възложителя, ще се пристъпи към еднофазно изпълнение на работен проект.

Работен проект

Работният проект следва да отговаря на изискванията  на  Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обн. ДВ бр.51 от 05.06.2001 г.

Същият следва да спазва всички норми и изисквания за този вид дейности. След съгласуване от страна на Възложителя, РЗИ и ОД ”Пожарна безопасност и защита на населението” готовия работен проект, следва да дава възможност да се  пристъпи към изпълнение на преустройството.

Работният проект следва да съдържа:

Част „Архитектурна”

Дава решение за функционалното разпределение на служителите в информационния център. При разработката да се спазят изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ бр. 37 от 2004 г. попр., бр. 98 от 2004 г. изм., бр. 102 от 2006 г.) чл.4 ал.1 и чл.7 ал.1;  Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - ДВ бр. 96 от 4 декември 2009 г., в сила от 05.06.2010 г., препоръките на  службата по трудова медицина  и всички други действащи в момента нормативни актове.

С работния проект да се представят необходимите изясняващи детайли, с използване на съвременни материали, отговарящи на изискванията за изграждане на такъв вид помещения и подробни количествени сметки.

Да се предвиди звукоизолация за работните помещения с необходимите за това шумопоглъщащи материали по стени и тавани. Проблем на телефонните центрове е създавания в центъра шум и нуждата от шумоизолация, с цел осигуряване на максимална възможност на съсредоточаване на консултантите и невъзможност на обаждащите се да чуят останалите разговори на другите консултанти. Панелите разделящи работните места за работещите да са изпълнени от звукопоглъщащ панел или да са облицовани със звукопоглъщаща материя на съответната височина и дълбочина. За по-добра  звукоизолация, мобилност и по-лесно провеждане на инсталация до съответните работни места е необходимо да бъде изграден двоен под  от изграден шумопоглъщащи панели, като пода трябва да е придружен от необходимите спецификации даващи информация за предназначението му за помещения от тип Кол център. С проекта да се представи спецификация на подвижното обзавеждане, като се отчете възможността за разширение чрез преработка и преконфигуриране на съществуващите в момента панели, като се засили тяхната шумоизолация.

Част”Конструктивна”

В частта да се направи предложение  за  разширяване на работната зала с леки преградни стени за сметка  на помещението за ръководителя  на офиса.

Част”Електро”

Да се предвиди силнотокова инсталация и разпределително табло с необходимата апаратура, захранваща климатичната и вентилационна техника. На всяко работно място да се монтират контакти за захранване на компютърната техника в помещението, както и контакти за общи нужди на стените.

Да се направят светло технически изчисления, при спазване нормите за осветеност за съответния вид помещения. Осветителните тела следва да са разположени на база разположението на работните места в залите. Като изпълнителя се стреми към запазване на съществуващите осветителни тела и при необходимост да се монтират допълнителни такива, като се сведат до минимум показателите за дискомфорт и заслепяване и съответно да се осигури оптимална осветеност на работните места.

Проект за СКС-VІ категория.

Да бъде изградена СКС минимум категория 5Е, включваща 35 двойни работни точки СКС и съответното автономно ел. захранване (два контакта). Двойните работни точки и ел.захранване трябва да са разпределени, както следва :

- 29 двойни работни точки и автономно ел. захранване  -  28 работни места за служители плюс мрежови принтер;

- 4 двойни работни точки и автономно електрическо захранване – 3 работни места за супервайзорите плюс мрежови принтер;

- 2 двойни работни точки и автономно ел.захранване – работно място на директора на ИЦ на НАП плюс мрежови принтер;

Работните точки трябва да се свържат към хардуерното оборудване, което се намира в настоящото сървърно помещение на ИЦ на НАП, на етажа под Зали Малка и Голяма Запад. Вариантите за прокарване на инсталация са следните :

- Вариант 1 – работните точки да бъдат изградени до съществуващия комуникационен шкаф в сървърното;

- Вариант 2 – работните точки да бъдат изградени до помещението на директора на ИЦ на НАП в шкаф U10 и оттам с оптичен кабел или SFTP категория 6 до старото сървърно.

Архитектурата и начина на полагане на кабелите (под двойния таван или под двоен под) ще се прецизира след направата  на архитектурния план за разположението на работните места в помещенията.

Част”ВиК”

Преустройството не предвижда промяна на сградната ВиК мрежа.

Част” ОВК”

Да се  спазят изискванията на Наредба № 15 от 28.07.2005г. на  МРРБ.

Да се направи преоценка на съществуващата отоплителна инсталация. Да се проектира вентилация и климатизация съгласно нормите за този тип работни помещения, като проектът да бъде съобразен със следните технически изисквания:

- Изчислителна външна температура за летен период – (35 º С);

- Изчислителна външна температура за зимен период – (-16 º С);

- Очаквана вътрешна температура за офисно помещение без преградни стени за летен период  - (25 º С ± 1.5);

- Очаквана вътрешна температура за офисно помещение, без преградни стени за зимен период  - (22 º С  ±2);

- Да се отчете отделяната топлинна енергия от монтираното оборудване в помещението;

- Отоплението и климатизацията на помещението да се осъществи чрез климатизатори на директно изпарение;

- Вентилацията на помещението да се осъществи, чрез рекуперативен климатичен блок с дообработка на пресния въздух през зимния период гарантираща необходимият дебит на пресен въздух на човек – 30 м³/ч;

- Рекуперативният блок да е оборудван с необходимият клас въздушни филтри и индикация за замърсен филтър;

- Максимално допустими скорости на подаване на пресния въздух във въздуховодната система за главните участъци – 7 м/с, за разклоненията 5 м/с и за крайни разклонения – 3.5 м/с;

При проектирането на вентилацията и климатизацията следва да бъде взето предвид разположението на работните места, с цел разполагане на отворите за системата по максимално ефективен начин и недопускане на негативно влияние върху работещите в центъра.

Част “План за безопасност и здраве”

В тази част се изработва обяснителна записка съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. попр., бр. 98 от 2004 г. изм., бр. 102 от 2006 г.); План график за изпълнение на СМР.

Част”Сметна документация “

Към частта се представя обяснителна записка. Подробни количествено-стойностни сметка по части за видовете СМР по осреднени цени, спецификации на материали, оборудване и обзавеждане. Материалите се предават на хартиен и  магнитен носител.

При представяне на разработката да се има предвид и следното:

Всяка проектна част  да бъде съгласувана с останалите проектни части.

Работният проект да бъде представен в 5 екземпляра на хартия и 1 екземпляр на магнитен носител-чертежи на A-САD, текст на WORD, таблици на ЕXSEL.

- При изработването на инвестиционния проект да бъдат спазени всички действащи нормативни документи.

- Съгласуването и одобряването на работния проект от РЗИ и ОД”Пожарна безопасност и защита  на населението” е задължение на проектанта.

При извършване на предварителен оглед, на кандидатите ще бъде предоставено копие от Становище на службата по трудова медицина, касаещо условията на труд в настоящите помещения и съответни препоръки за подобряването й.

ІІІ. Строително монтажни работи (СМР):

1. С цел прокарване на инсталационни трасета в помещението следва да се предвиди и изгради двоен под с необходимата товароносимост и устойчивост на износване, съобразени с вида на техническото оборудване, което ще се монтира в помещението. Двойният под следва да има и шумопоглъщащи и шумоизолиращи свойства и да е предназначен за помещения от типа – Кол център. При необходимост следва да бъде извършена реконструкция на окачен таван и входна врата;

2. Да се предвиди и изгради силнотокова инсталация и разпределително табло, с необходимата електроапаратура, захранено от самостоятелна секция на съществуващото разпределително табло. Да се предвидят и монтират 16 броя контакти за общи нужди в помещението. Всички токопроводящи части да бъдат надлежно заземени с трето или пето независимо жило с подходящо сечение;

3. Да се предвиди и изгради силнотокова инсталация, захранваща вентилационните и климатични съоръжения;

4.   Да се предвиди и изгради СКС минимум категория 5Е, включваща 35 двойни работни точки СКС и съответното автономно ел. захранване (два контакта).

Да бъде изградена инсталация за свързване на новите работни точки със сървърното помещение, находящо се на етажа под работните помещения.

5. Довършителни работи – боядисване на помещенията, почистване, отстраняване на строителни отпадъци.

ІV. Изисквания към изпълнението:

1. Всички допълнително вложени компоненти и материали, следва да бъдат нови и неупотребявани, както и да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопасност. За материалите притежаващи шумоизолиращи и шумопоглъщащи свойства следва да бъдат предоставени документи доказващи същите.

Техническото оборудване за предвижданите инсталации да бъде придружено с  пълна техническа  документация и сертификати за произход и качество (или с поставена СЕ маркировка), доказващи приложимостта му при помещения тип – Кол център.

Проектите по Вентилация и Климатизация и сигнализация, да отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектите по всички части да бъдат съгласувани помежду си и да бъдат придружени от подробни количествено-стойностни сметки по обособени части. Подробна количествено-стойностна сметка следва да бъде представена и за всички останали дейности, включени в обхвата на предмета на поръчката. Количествено-стойностните сметки следва да бъдат съобразени с посочената от участника, определен за изпълнител обща цена за изпълнение на предмета на поръчката.

Изпълнението на строително монтажните работи (СМР) да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в РБ.

2. Срокове  за изпълнение:

– за изготвяне и съгласуване на проектни схеми за разстановка на работните места – в срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на договора, изпълнителя следва да изготви и представи на възложителя схемите за разстановка. Срокът за преглед и одобрение  на схемите от възложителя е  3 (три) дни след представянето им.

– за изготвяне и съгласуване  на проектна документация от  изпълнителя – до 45 (четиридесет и пет) дни от датата  на одобряване на схемите от страна възложителя. Срокът за преглед и одобрение на работния проект от страна на  възложителя не може да бъде по-малък от 5 /пет/ дни. Съгласуване и одобрението от външни институции /ОД „Пожарна безопасност и защита на населението” и РЗИ / следва да бъде извършено в рамките на посочения срок.

– за изпълнение на строително-монтажните работи и инсталиране на системите и оборудването – до 30 (тридесет) дни от датата на представянето пред възложителя на проектна документация, съгласувана и одобрена от външните институции .

Максималният срок за цялостното изпълнение на поръчката е 88 (осемдесет и осем) дни от датата на сключване на договора.

3. Място на изпълнение на строително монтажните работи – ЦУ на НАП  -София бул.Дондуков №52.

V. Максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката е 66 500 лв. /шестдесет и шест хиляди и петстотин лева/ без ДДС, респективно 79 800 лв. (седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева) с включен ДДС. Предложената от участника обща цена за изпълнението не може да надвишава посочената максимална стойност.

VІ. Начин на плащане:

Общата цена за изпълнение на поръчката, съгласно ценовото предложение на участника, ще бъде заплатена по банков път, в срок до 60 (шестдесет) дни от получаване на оригинална фактура, издадена от изпълнителя, и въз основа на: двустранно подписан приемо-предаватален протокол за предаване и одобрение на проектите, двустранно подписани актове обр. 19 и сметки обр. 22. Документите се представят в дирекция „Бюджет и финанси” в ЦУ на НАП от координатора по договора от страна на възложителя.

VІІ. Критерий за оценка – „икономически най-изгодна оферта”, съгласно приложената методика за определяне на комплексната оценка с показатели и относителната им тежест (Приложение № 2 към публичната покана).

VІІІ. Срок за получаване на оферти:

Оферти се подават в деловодството на ЦУ на НАП на бул. «Княз Ал. Дондуков» № 52, гр. София, до 17.30 ч. на указания в Раздел ІV от публичната покана срок.

Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатан непрозрачен плик, придружен с писмо с посочване на изходящия номер на поканата и наименованието на поръчката, за която се отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система и поставяне на входящ номер, без разпечатване на плика.

Офертата следва да постъпи в деловодството на ЦУ на НАП до изтичане на посочения в поканата срок.

ІХ. Срок за валидност на офертите: не по-малко от 90 (деветдесет) дни от изтичане на срока за получаване на офертите.

Х.  Изисквания за участие:

1. Подаване на оферта в посочения от възложителя в поканата срок;

2.. Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на публичната покана на възложителя;

3. Срок на валидност на представените оферти – не по-малко от 90 (деветдесет) дни от изтичане на срока за получаване на офертите;

4. Офертите трябва да съдържат следната информация:

- данни за лицето, което прави предложението (ЕИК - единен идентификационен код, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър), включително наличие на регистрация по ЗДДС, и координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението);;

- заверени копия от удостоверенията за пълна проектантска правоспособност за упражняване на професията инженер, издадени от Камарата  на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/,  на проектантите, които ще изготвят инвестиционните проекти /съгласно чл. 162 от ЗУТ/;

- заверено копие от застрахователните полици за сключени и валидни застраховки за професионална отговорност, съгласно чл.171 от ЗУТ за проектиране и строителство. Застраховката следва да е най-малко за минималната застрахователна сума за съответната дейност, съгласно чл.6 (1) във връзка с чл.5 (1) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Срокът на застраховката на проектанта и строителя следва да покрива най-малко срока на валидност на представената от участника оферта;

- данни и доказателства за вида на правоотношението между проектанта, строителя и лицето, което прави предложението (трудово правоотношение, договор за поръчка или др.под.);

- Списък на основните договори, изпълнени пред последните 3 години с предмет проектиране и изграждане на работни помещения тип „Кол център” включително обособяване на съответните типове работни места, с описание на реализираните проекти (изпълнени договори), начална и крайна дата на договора, стойност, получателите с посочени телефони за контакти.

Минимално изискване:

Участникът да е изпълнявал договори с предмет проектиране и изграждане на работни помещения тип „Кол център” включително обособяване на съответните типове работни места през 2010 г.-2012 г. (до деня на изтичане на срока за подаване на оферти) на обща стойност минимум 75 000 лв. без ДДС, както и да представи препоръки за добро изпълнение по всеки от посочените в списъка, изпълнени договори.

В случай, че се използват ресурсите на трети лица за осъществяване на проектирането и/или строителството (физически или юридически лица) – данни и доказателства, че лицето, което прави предложението ще има на свое разположение тези ресурси за изпълнението на поръчката. Доказателствата могат да включват: договор между лицата, оферта и нейното приемане или други подобни, както във връзка с конкретната поръчка, така и за наличието на трайно сътрудничество.

- декларация за извършен оглед на място (съгласно образеца – Приложение № 2 към настоящото пълно описание);

- ценово предложение – по приложен към поканата образец;

Ценовото предложение се представя съгласно приложения към поканата образец (Приложение № 1 към настоящото пълно описание). В ценовото си предложение участникът посочва обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС и с включен ДДС.

Максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката е 79 800 лв. (седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева) с включен ДДС. Предложената от участника цена не може да надвишава максимално допустимата стойност с ДДС за изпълнение на поръчката. В случай, че ценовото предложение на участника  надвишава тази стойност, предложението няма да бъде оценявано и класирано.

ХІ. Сключване на договор:

С класирания на първо място ще се сключи писмен договор.

Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

Преди подписване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност за изпълнение на поръчката, съгласно ценовото си предложение, без вкл. ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по посочена от възложителя банкова сметка или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, и със срок на валидност най-малко 15 дни по-дълъг от срока на изпълнението. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

2. Свидетелство за съдимост на представляващите дружеството.

3. Декларация/и от представляващия/те за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

4. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

Наименование и адрес на възложителя:

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52

Лица за контакт във връзка с поръчката:

арх.Мая Захариева; телефон: 02/9859 33 33; e-mail: м.zaharieva@nra.bg

Николай Мишовски; телефон: 02/9859 35 05 ; e-mail: n.mishovski@nra.bg

Приложения:

Приложение № 1 – Образец на ценово предложение ;

Приложение № 2 – Образец на декларация за оглед на място.

Приложение № 2 към

Публична покана № 9005322

изх. № Е-12-00-474/20.08.2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Преустройство на малка и голяма зала запад в сградата на ЦУ на НАП с цел обособяване и изграждане на работни помещения за нуждите на Информационния център/ИЦ на НАП”.

### І. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ

| № | Показател | Означение | Тежест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката в лева, без включен ДДС | K1 | 80 т. |
| 2 | Срок за цялостно изпълнение на поръчката, в календарни дни | К2 | 20 т. |

ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Показател K1 „Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката” в лева, без включен ДДС

Получава се по формулата К1 = К цена мин. / К цена участник  х 80

К  цена мин. е минималната цена, предложена от участник, съгласно ценовите оферти.

К цена участник е предложената цена от съответния участник, чието предложение се оценява.

Показател К 2 „Срок за цялостно изпълнение на поръчката, в календарни дни ”

Получава се по формулата К2 = К мин./ К срок участник х 20;

К мин. е минималният срок за цялостно изпълнение на поръчката в календарни дни, предложен от участник, съгласно офертите.

Срокът не може да бъде по-дълъг от 88 дни.

К срок участник е предложеният срок за цялостно изпълнение на поръчката в календарни дни от съответния участник, чието предложение се оценява.

Комплексната оценка се извършва по формулата К= K1+K2

Класирането на участниците се извършва в низходящ ред, съобразно броя на получените точки от комплексната оценка на офертата, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-голям брой точки като комплексна оценка.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна оферта се приема тази, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

# Приложение №1

към описание на предмета на поръчката

ЦЕНОВО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и необходимост от възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Преустройство на малка и голяма зала запад в сградата на ЦУ на НАП с цел обособяване и изграждане на работни помещения за нуждите на Информационния център/ИЦ на НАП” с адрес гр.София, бул.”Княз Дондуков” № 52

І. Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката ..............…………… лева без ДДС /цифром и словом/, ……………… лева с вкл.ДДС /цифром и словом/

Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката (проектиране и изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на поръчката). Формираната цена за цялостното изпълнение на поръчката не предвижда разходи за допълнителни СМР. При необходимост от извършване на заменителни работи, същите ще бъдат за сметка на отпадащи такива, а цената е формирана съобразно посочените по-долу ценообразуващи показатели в рамките на предложената обща стойност за изпълнение на поръчката.

Единичните цени са формирани на база следните ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка                                ..........   лв. / час;

- допълнителни разходи за труд                ............ % върху стойността на труда;

- допълнителни разходи за механизация  ............ % върху стойността на  механизацията;

- доставно - складови разходи                ............ % върху фактурната цена на материалите;

- печалба                                                      ............. % върху стойността на СМР.

ІІ. Предлагам срок за цялостно изпълнение на поръчката, в календарни дни:......................................................... дни /цифром и словом/

ІІІ. Предлагам следния гаранционен срок за извършените СМР:..…...(..........) години.

Забележки:

Гаранционният срок не може да е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минималните гаранционне срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005 г.)

Оценяването на постъпилите оферти се извършва по критерий: „икономически най-изгодна оферта”.

Предложената от участника цена не може да надвишава максимално допустимата стойност с ДДС за изпълнение на поръчката. В случай, че ценовото предложение на участника  надвишава тази стойност, предложението няма да бъде оценявано и класирано.

Предложените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.

Цените се посочват в лева, закръглени до стотинка.

При разминаване на цена изписана с думи и цена изписани с цифри, ще  се приема за вярна цената, изписана с думи.

Дата:							С УВАЖЕНИЕ...………………..

(подпис и печат)

# Приложение № 2

# към описание на предмета на поръчката

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

# Подписаният ………………………………………………………………………….

в качеството си на…………………………………………………………………………….

(управител, едноличен търговец, прокурист и др.)

на………………………………………………………………………………………………

(наименование на лицето, което подава предложението)

- кандидат за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Преустройство на малка и голяма зала запад в сградата на ЦУ на НАП с цел обособяване и изграждане на работни помещения за нуждите на Информационния център/ИЦ на НАП” в административна сграда на ЦУ на НАП на адрес: гр.София, бул.”Княз Дондуков”№52

# ДЕКЛАРИРАМ

На …………….2012 г., в присъствието на представител на възложителя, извърших оглед на място и се запознах с даденостите на сградата, находяща се на адрес: гр.София, бул.”Княз Дондуков” № 52  и съществуващото оборудване необходимо за обособяване и изграждане на работни помещения за нуждите на Информационния център на НАП.

ДЕКЛАРАТОР:………………………

(……………………….)

# ПРЕДСТАВИТЕЛ НА

# ЦУ на НАП :                 ………………………

(……………………….)