Приложение към Публична покана, с изх. № 13-00-143/25.09.2012 г.

„Описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението”

##### І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект  на поръчката:

„Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление за нуждите на офис Красна поляна, ИРМ  Ботевград  на офис София област,  офис Кюстендил и  офис Благоевград  на ТД на НАП София”.

Изпълнението на обекта на поръчката ще се изразява в:

1.Техническо обслужване и поддръжка във функционална изправност на котлите, състоящо се от:

А/Извършване на технически прегледи, проверка, диагностика и профилактика.

Б/ Почистване или смяна на филтрите;

В/ Осигуряване на сервизен специалист при зареждане на котела с гориво;

Г/ Извършване на проверки за течове и загуба на гориво.

Д/Обслужване на програматорите;

2.Ремонтно  обслужване:

А/Извършване на ремонтни дейности, включително подмяна на дефектирали части, профилактика и отстраняване на дефекти.

Б/Осигуряване на  аварийно обслужване на котлите;

В/Време за реакция при аварийно спиране - не повече от  24  часа от получаването на сигнала за настъпване на събитието.

3. Доставка на резервни части и консумативи: Доставката на резервни части и консумативи, необходими за извършване на техническо обслужване и ремонт на съоръженията се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.

В случай на необходимост от подмяна на резервни части, същите се заплащат от Възложителя. Възложителя заплаща на изпълнителя вложените при техническото обслужване и ремонт, резервни части и консумативи по доставни цени. Под доставна цена се разбира цената на която Изпълнителят е закупил съответната резервна част или консуматив. Горното обстоятелство се доказва чрез представяне на заверено копие от фактурата за закупените от Изпълнителя резервни части и консумативи, вложени при техническото обслужване или ремонт на съоръженията, обект на обществената поръчка.

Доставените, вложени и монтирани резервни части и консумативи, трябва да са оригинални за съответната марка,  да отговарят на изискванията за качество в Р.България и да притежават сертификат за произход и качество.

При необходимост от доставка на резервни части и консумативи за извършване на техническото обслужване или ремонт, които не са налични в склада на Изпълнителя, срокът за доставката им е до 20 работни дни, считано от датата на писмената поръчка за ремонт.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага резервни части и консумативи, които да отговарят на изискванията на производителя и да притежават сертификат за произход и качество.

4.Подготовка и представяне на съоръженията на технически надзор,  съгласно действащата нормативна уредба. Изпълнителя подготвя и представя съоръженията на технически надзор и заплаща разходите за осъществяването му.

Възложителят заплаща на изпълнителя направените разходи по осъществяването на техническия надзор, след представянето на фактура за извършване на услугата и надлежно заверени документи за извършен технически надзор.

Изпълнението на предмета на договора се извършва за всеки конкретен случай, с писмена поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

С приемането на поръчаните услуги по техническото обслужване или ремонт на съоръженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изготвя сервизна поръчка  и се определя времетраенето за извършване на сервизната услуга.

Техническото обслужване или ремонт (включително доставка на резервни части и консумативи) се извършват след получаване на писмена поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок не по-дълъг от 2 (два) дни считано от деня на подаване на заявката от Възложителя.

За извършеното техническо обслужване или ремонт се издава фактура, включваща: вида на извършените работи, вложените резервни части и консумативи, и времетраенето на извършените дейности, както и документ от който да е видно състоянието на съоръженията към момента на сервизиране, както и необходимите операции, резервни части и консумативи, които следва да бъдат извършени и вложени за привеждането му в годен за експлоатация вид.

Кандидатите трябва да гарантират извършените от тях ремонтни дейности, като в предложенията да бъде посочен гаранционен срок на вложените резервни части  в условията на експлоатация.

Гаранционния срок за извършените  работи следва да бъде не по-кратък от 6  /шест/ месеца.

ІІ. Условия и начин на плащане, валидни за всички обособени позиции:

Плащането се извършва от ТД на НАП София, след изпълнението на конкретната услуга по конкретната заявка, по банков път, в срок до 60 дни от представяне на фактура и сервизна заявка  съгласно раздел  „Пълно описание на обекта на обществената поръчка”.

Стойността на вложения труд при извършване на техническото обслужване или ремонт се определя на базата на времето, необходимо за извършване на отделните операции. Времето се отразява във фактурата.

Времето, определено за извършване на отделните операции, е нормирано от завода-производител. При определяне цената на операциите са валидни нормовремената на завода производител, посочени в документа /“Нормовремена за  фактуриране”/ в мерната единица човекочас – часова ставка.

Времето за калкулиране на операциите, като пакетни услуги, за които няма посочено нормовреме се равнява на реално употребеното време за  вложения труд при извършване на операциите в човекочасове. Времето се отразява във фактурата.

Стойността на сключения договор, включително и доставката на резервни части и консумативи, не следва да надвишава  стойността  от 20000,00 лв. без ДДС.

В срока на действие на договора, Възложителят не е длъжен да усвои цялата му стойност.

ІІІ. Срок на изпълнение на поръчката: До 31.12.2014 г. или до изчерпване стойността на  договора, определен в тази документация, считано от 01.01.2013 г.

ІV. Място на изпълнение на поръчката:

Административната сграда на офис Красна поляна на ТД на НАП – София град, с адрес: гр.София, бул. „Възкресение” № 1 А.

Административната сграда на офис  Ботевград на ТД на НАП – София област, с адрес: гр.Ботевград, ул.”Трети март „ № 61.

Административната сграда на офис Кюстендил, с адрес: гр.Кюстендил, бул. „Демокрация” № 55.

Административната сграда  на офис  Благоевград, с адрес: гр.Благоевград, ул.”Гьорче Петров” № 2.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ

1. Общи изисквания към кандидата:

А/ Кандидатът да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (обн. ДВ бр. 86/01.10.1999 г.) и да притежава валидно удостоверение за това, издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" - следва да се представи заверено копие на документа, удостоверяващ това обстоятелство.

Б/ Да разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейността;

В/ Да притежават материално-технически условия и средства за извършване на дейността;

Г/ Да разполагат със сервизна база, офис и пряка телефонна линия.

2.  Квалификационни изисквания:

А/ Кандидатът да представи декларации за следните обстоятелства:

- че разполага с персонал и притежава необходимите материално-технически условия, средства, нормативни актове, български стандарти и инструкции съгласно чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите – следва да се представи списък на техническите лица и тяхната квалификация, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на поръчката;

- че притежава сервизна база и пряка телефонна линия, гарантираща започване на аварийното обслужване в кратки срокове;

Б/ Да са извършвали такава дейност през последните две години;

В/ Да представят референция най-малко от пет клиента;

Г/ Изпълнението да се осъществява от квалифициран персонал по всички специалности;

3. Изисквания за качество:

А)Доставяните резервни части, материали и консумативи, трябва да са оригинални, да отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Република България и да притежават сертификат за произход и качество.

Б)Техническото обслужване и извършваните ремонтни работи следва да се извършват съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, предписанията на производителя за съответната марка и всички наредби касаещи безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията, предмет на настоящата обществена поръчка. Изпълнението трябва да се осъществява от квалифициран персонал с подходяща  специалност.

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Офис Красна поляна.

Технически параметри на котела:

- Котел глидерен чугунен – De Dietrich DD GT 306 140 – 180 kW,

- Горелка нафтова 107-202 kW - De Dietrich DDM32-6S,

- Помпа циркулационна за котел 180 kW,

- Фин филтър за нафта Oventrop,

- Сферичен вентил 2” – 2 броя,

- Автоматична група за допълване на инсталацията,

- Седмичен програматор Honeywell с възможност за почасово програмиране на луксозен и икономичен режим на отопление,

- Затворен разширителен съд 200 литра.

2.ИРМ  Ботевград, гр.Ботевград, ул.”Трети март „ № 61.

Технически параметри

1. Котел №1

  - Материал – чугун

  - Модел – EOLO 24 MAJOR

  - Мощност – 30 kW

-     Производител – IMMERGAS, Италия

2.Котел №2

  - Материал – чугун

  - Модел – EOLO 27 MAJOR

  - Мощност – 34 kW

-     Производител - IMMERGAS, Италия

3.Котел №3

  - Материал – чугун

  - Модел –  Скачен тип с термоконтактор  за автоматично задаване на мощност; РТЕ – 60/18

  - Мощност – 60 kW;

-     Производител - DAKON-KRNO, Република Чехия;

4.Циркулационна помпа

  - Модел – DAB

  - Klass   -  S

  - Мощност – М min 1540 – 2600 kW

-     P1 – 193-255

-     I(A) – 0,92 – 1,15

-     A 56 /  180 XN

5.Горелка

  - Модел – HARRIS

6.Филтър газ

  - 1/2 “,    6 бара     –  4 бр.

  - 3/4 ”,    6 бара     –  5 бр.

  - 1 ”,       6 бара     –  5 бр.

  - 1 1/4 ”, 6 бара     –  5 бр.

  - 1 1/2 ”, 6 бара     –  5 бр.

  - 2 ”, 6 бара           –  5 бр.

  - Фланцов             -  1 бр.

7. Радиаторни вентили

-    Тип – ICMA  РВ – 30 бр.

8.Термостат

-     Тип – HONEYWELL PB / T6002WOH/ - 5 бр.

9.Разширителен съд

- Тип – CIMM – 80 литра

3.Офис Кюстендил

Технически параметри:

| 1. Вътрешно газопроводно отклонение с максимално работно налягане Р=0,01МРа | Р раб.нач.=100 mbar; Q max = 65 н.м /час Р раб.кр.= mbar |
| --- | --- |
| 2. Водогреен котел SIME модел „2R15” | Р макс.раб.= 5 bar T макс.раб. = 85 С |
| 3. Газова горелка „SPARKGAS 3OP” | Р=60-300 Kw Q=6-30.2 н.м/час |
| 4.Газо-нафтова горелка СОMIST 36” | Р=210-438 кW Q =21-44 н.м/час |
| 5.Циркулярни помпи GRUNDFOSS | Т макс.раб.=110 |

4.Офис Благоевград:

Технически параметри

1.Вид на котела – чугунен

2.Марка DE DIETRICH GT 338

| Тип на котела | GT | 338 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон на полезна мощност | kW | 230- 280 |
| Номинална входяща мощност | kW | 261,4- 318,2 |
| Водно съдържание | литра | 176 |
| Температура на изгорелите газове | °C | <210 |
| Нетно тегло | кг | 1103 |

4.Гориво – нафта/газ

5.Табло за управление DE DIETRICH “DIEMATIC – m DELTA”

6.Нафтова горелка DE DIETRICH M 30

7. Мощност на горелката -   54/78-111 KW

VІІ. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерий за оценка на офертите в настоящата процедура е  най – ниска цена.

# Най-ниската цена без ДДС за предоставяне на услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление.

Най- ниска предложена цена за вложения труд /човекочас - часова ставка/ за предоставяне на услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление;

- за първата най-ниска цена –            100 точки;

- за втората предложена цена –           90 точки;

- за третата предложена цена –            80 точки;

- за четвъртата предложена цена –      70 точки;

- за петата предложена цена –             60 точки;

- за шестата предложена цена –           50 точки;

- за седмата предложена цена –           40 точки;

- за осмата предложена цена –             30 точки;

- за деветата предложена цена –          20 точки;

- за десетата предложена цена - 	    10 точки.

- за единадесета и всяка следваща предложена цена не се присъждат точки.

Печели кандидатът събрал най-голям брой точки.

VІІІ. Срок за валидност на офертите: 90 дни от датата на изтичане срока за получаване на офертите.

ІХ. Изисквания за участие:

- Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.

- Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на Възложителя.

- Офертите трябва да съдържат следната информация:

- данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението;

- посочване на ЕИК;

- предложение за изпълнение на обекта на поръчката;

- ценово предложение – по приложения образец;

- срок на валидност на предложението.

5. Други изисквания:

- Офертата се подава в запечатан плик, придружен от писмо с посочен изходящ номер на поканата и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система на НАП и поставяне на входящ номер. Офертата следва да постъпи в деловодството на ТД на НАП София, гр. София, ул. «Аксаков» № 21, ет. 2 до изтичане на посочения в поканата срок.

- С участника, предложил най-ниска цена за изпълнение ще се сключи писмен договор.

Х. Сключване на договор:

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят ще сключи договор с период на изпълнение, обхващащ предоставяне на Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление за нуждите на офис Красна поляна, ИРМ  Ботевград  на офис София област,  офис Кюстендил и  офис Благоевград  на ТД на НАП София за срок до 31.12.2014 г. или до изчерпване стойността на  договора, определен в тази документация, считано от 01.01.2013 г.

Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка възложителя IBAN : BG54UNCR96603320296613, BIC код: UNCRBGSF, при УниКредит Булбанк, клон Батенберг., или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, и със срок на валидност най-малко 2 (два) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;

4. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

ХІ. Наименование и адрес на възложителя:  ТД на НАП София, гр.София, ул. „Аксаков” № 21.

ХІІ. Лица за контакт във връзка с поръчката: Емил Минчев – началник отдел „Логистика” при ТД на НАП София, телефон: 02/9859 3810; е-mail: e.minchev@ro22.nra.bg; Биляна Пешева – началник отдел „Правен” при ТД на НАП София, телефон: 02/9859 3766; е-mail: b.pesheva@ro22.nra.bg;

Образец !

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТД НА НАП  СОФИЯ

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4 от ЗОП с обект:

„Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление за нуждите на офис Красна поляна, ИРМ  Ботевград  на офис София област,  офис Кюстендил и  офис Благоевград  на ТД на НАП София”.

От ……………………………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

/пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, № от НДР, съответно данни от документ за самоличност ако е ФЛ/

чрез ………………………………………………………….

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

/собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция/

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

След като се запознах с условията за участие, Ви предоставям следното ценово предложение за „Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление за нуждите на офис Красна поляна, ИРМ  Ботевград  на офис София област,  офис Кюстендил и  офис Благоевград  на ТД на НАП София”.

Цена за вложения труд /човекочас – часова ставка/ за предоставяне на услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление

………………..……(………………………………………..…….) лева без ДДС,

…………. (…………) лева ДДС,

съответно ……………. (…………………………………………) лева с ДДС.

Стойността на сключения договор, включително и доставката на резервни части и консумативи, не следва да надвишава  стойността  от 20000,00 лв. без ДДС.

! Стойността на вложения труд при извършване на техническото обслужване и ремонт се определя на базата на времето, необходимо за извършване на отделните операции. Времето се отразява във фактурата.

Времето, определено за извършване на отделните операции, е нормирано от завода-производител. При определяне цената на операциите са валидни нормовремената на завода производител, посочени в документа /“Нормовремена за  фактуриране”/ в мерната единица човекочас – часова ставка.

Времето за калкулиране на операциите, като пакетни услуги, за които няма посочено нормовреме се равнява на реално употребеното време за  вложения труд при извършване на операциите в човекочасове. Времето се отразява във фактурата.

! Възложителя заплаща на изпълнителя вложените при техническото обслужване и ремонт резервни части и консумативи по доставни цени. Под доставна цена се разбира цената на която Изпълнителят е закупил съответната резервна част или консуматив. Горното обстоятелство се доказва чрез представяне на заверено копие от фактурата за закупените от Изпълнителя резервни части и консумативи, вложени при техническото обслужване или ремонт.

ПОДПИС:………………..